別紙－３

- ○地点　調査位置図（1/50,000）

○○地点　発電計画水路ルート関係

○取水地点から下流を望む

河岸段丘の段差にある既設水路から取水する。水路側壁上に水圧管の設置が可能。

○取水地点上流にある公園

公園として整備されており、河川は公園を暗渠で流れている。

○発電所位置から上流を望む

砂防指定を受けていることから、河川整備がされており、洪水時に設備が流される等の心配なし。

○取水地点から上流を望む

調査時推定流量0.1m3/s程度。

川幅：約2.5m

流速：約70～80cm/s

水深：5cm程度

○○地点

○○地点　既設電力需要施設関係

総工事費の算出根拠【記載例】

「ハイドロバレー計画ガイドブック：平成17年３月」に基づき、総工事費は下記のとおり算出した。

（単位：千円）

| 積 算 項 目 | 金 額 | 設備概要 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.本工事費 |  |  |  |
| 1) | 土地補償費 | 5,000 |  | (2)+3)+4))×5% 全設備が事業者用地の場合は計上しない |
| 2) | 建物関係 | 1,000 | 地上式or半地下式or地下式 | 発電所建屋を計上 |
| 3) | 土木関係 | 52,900 |  | (①+②+③) |
|  | ①水路 | 46,200 |  | ∑(a.～j.) |
|  |  | a.取水ダム | 12,200 | ﾀﾞﾑ高:2m，ﾀﾞﾑ頂長:5m | 既設流用または必要ない場合は計上しない |
|  |  | b.取水口 | 1,000 | 既設流用or新設 |  |
|  |  | c.沈砂池 | 4,300 |  | 既設流用または必要ない場合は計上しない |
|  |  | d.導水路 | 1,000 | 開渠or暗渠 L=10m | 〃 |
|  |  | e.水槽 | 2,000 |  | 〃 |
|  |  | f.余水路 | 1,000 | 開渠or鉄管 L=20m | 〃 |
|  |  | g.水圧管路 | 16,000 | 露出or埋設 L=100m |  |
|  |  | h.放水路 | 500 | 開渠or暗渠 L=5m |  |
|  |  | i.放水口 | 4,000 |  | 既設流用または必要ない場合は計上しない |
|  |  | j.雑工事 | 4,200 |  | ∑(a.～i.)×10.0% |
|  | ②貯水池又は調整池 | ― |  | 必要な場合計上する |
|  | ③機械装置 | 6,700 |  |  |
|  |  | k.基礎 | 1,900 |  | 水車発電機基礎 |
|  |  | l.諸装置 | 4,800 |  | (①＋②+k)×10.0% |
| 4) | 電気関係 | 47,000 |  | 水車発電機制御機器関係 |
| 5) | 仮設備費 | 5,000 |  | (2)+3)+4))×5.0% |
| 6) | 総係費 | 7,400 |  | ∑(2)～5))×7.0% |
| 7) | （小計） | 118,300 |  | ∑1)～6) |
| 8) | 建設中利子 | 0 |  | 建設期間が１年以内 なので計上しない。 |
| 9) | 分担関連費 | 0 |  | 建設主体が町なので 計上しない。 |
| 10) | （ 計 ） | 118,300 |  | 7)+8)+9)+10) |
| 2.送電設備建設費 | 8,000 | L=1km | 需要施設までの距離 |
| 総工事費 | 126,300 |  | 10)+2. |

※内訳書がある場合は、添付して下さい。

発電電力量の算出根拠【記載例】

１．流量資料

計画地点の流況表は、○○測水所の流況を下に流域比換算して作成した。

|  | 最大 | ３５日 | 豊水量 | 平水量 | 低水量 | 渇水量 | 最小 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量（m3/s） | 0.60 | 0.35 | 0.20 | 0.10 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |

○○地点　流況曲線

なお、上水道、工業用水道、かんがい用水等の流量資料に関して、上記のように記載できない場合は、発電計画決定の根拠をなる資料を添付して下さい。

２．最大使用水量

最大使用水量は豊水量相当（0.20m3/s）とした。

３．最大出力（Ｐ）

最大出力は、合成効率（η）を84％として算出した。

P = 9.8×最大使用水量(Q)×有効落差 (H)×合成効率(η)

= 9.8×0.20×60.0×0.75 ≒ 88kW

４．年間発電電力量

年間発電電力量（Ｅ）は、設備利用率を60%として算定した。

E = 最大出力(P)×8,760h×設備利用率　≒463,000kWh

５．建設単価

建設単価は、総工事費と年間発電電力量から下記のとおり算定した。

建設単価 = 126,300千円／463,000kWh ≒ 270円／kWh

以　上

# Text boxes

| ○○地点 |
| --- |
| P | 88 | kW |
| Q | 0.2 | m3/s |
| H | 60.0 | m |
| 取水位 | 410.0 | m |
| 放水位 | 344.0 | m |

：水圧管路

：水車

凡　　例

計画地点

凡例

66m

約2.5ｍ

70～80cm/s

新設発電所地点

①勤労青少年ホーム

②老人福祉センター

③下水道中継ポンプ場

④小学校

記　号

項　　目

①－④

既設電力需要施設関係

凡　　例

計画地点

②老人福祉センター

①勤労青少年ホーム

③下水道中継ポンプ場

④小学校

別紙－７-(1)

別紙－７-(2)