平成26年度新エネルギー等導入促進基礎調査（水力開発導入基盤整備調査）応募地点概要　○○地点（○○県○○市）応募者：○○

| 項目 | 計画諸元 | 算定根拠（詳細は参考資料に記載） |
| --- | --- | --- |
| 最大使用水量（Q） | 0.20 m3/s | H14～H24の流量資料の豊水量相当。 |
| 最大有効落差 | 60.00 m |  |
| 最大出力（P） | 88kW | 合成効率75 %として算出。P=9.8×0.2m3/s×60m×0.75=88kW。 |
| 年間発電電力量（E） | 463,000kWh | 設備利用率を60%として算出。E=88kW×8,760h×0.6≒463,000kWh。 |
| 総工事費 | 126,300千円 | 水力発電計画工事費積算の手引き（平成25年3月）により算出。 |
| 建設単価 | 273円/kWh | 126,300千円／463,000kWh＝273円/kWh |

計画地点の流況表は、○○のデータを基に算出した。（詳細は参考資料に記載）

|  | 最大 | 35日 | 豊水量 （95日） | 平水量 （185日） | 低水量（275日） | 渇水量（355日） | 最小 （365日） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量（m3/s） | 0.60 | 0.35 | 0.20 | 0.10 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |

# Text boxes

地点の概要

○○川水系○○川に計画する流れ込み式の発電計画である。既設○○を利用し、水路・水槽・水圧鉄管・発電所・放水路の設備を建設する計画であり、ＦＩＴにて全量売電する予定である。

なお、当地点は、　・・・・・・

（その他特記事項、地点の特徴、既調査結果との関連等を記載）

既調査内容

・平成○○年に△△を実施

・平成○○年に☓☓を実施

66m

【取水地点から下流を望む】

河岸段丘の段差にある既設水路から取水する。水路側壁上に水圧管の設置が可能。

【取水地点から下流を望む】

河岸段丘の段差にある既設水路から取水する。水路側壁上に水圧管の設置が可能。

約2.5ｍ

70～80cm/s

【取水地点から下流を望む】

河岸段丘の段差にある既設水路から取水する。水路側壁上に水圧管の設置が可能。

【取水地点から下流を望む】

河岸段丘の段差にある既設水路から取水する。水路側壁上に水圧管の設置が可能。